## Slide 1
C213
Identificação e Controle PID
Método de Smith · Sintonia IMC e ITAE
GRUPO 7
Daví Padula Rabelo
Kauã Victor Garcia Siécola
Matheus Renó Torres

## Slide 2
// 01 · visão geral
Objetivo do projeto
Integrar identificação de sistemas e controle PID em uma aplicação de IHM em Python, capaz de carregar dados experimentais, identificar a planta, sintonizar o controlador e analisar a resposta em malha fechada.
01
Carregar
datasets .mat com dados experimentais
02
Identificar
modelo FOPDT pelo método de Smith
03
Sintonizar
PID via IMC ou ITAE
04
Avaliar
tr, ts, Mp e ess em malha fechada
Stack
Python · PyQt5 · NumPy · SciPy · Matplotlib
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
2 / 9

## Slide 3
// 02 · modelo matemático
Método de Smith — identificação FOPDT
Modelo de primeira ordem com atraso
G(s) = K · e−θs / (τ·s + 1)
Pontos da resposta normalizada
yN(t₁) = 28,3% yN(t₂) = 63,2%
Parâmetros estimados
K =
Δy / Δu
τ =
1,5 · (t₂ − t₁)
θ =
(t₂ − τ)
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
3 / 9

## Slide 4
// 03 · identificação em código
Implementação — método de Smith
Resumo do algoritmo
Tratamento de entrada · np.asarray + squeeze para aceitar vetores e matrizes coluna do .mat. Detecção do degrau · primeira variação relevante em np.diff(u), com proteção para Δu ≈ 0. Estimativa dos regimes · y₀ = média antes do degrau · y_∞ = média das últimas N/10 amostras Parâmetros do modelo · K, τ e θ pelas fórmulas de Smith.
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
4 / 9

## Slide 5
// 04 · sintonia analítica
Sintonia IMC — Internal Model Control
Equações da sintonia
Kp =
(2τ + θ) / [ K · (2λ + θ) ]
Ti =
τ + θ/2
Td =
τ·θ / (2τ + θ)
λ — parâmetro de robustez
λ pequeno → resposta rápida, sensível a ruído.
λ grande → resposta lenta, mais robusta.
IMC
Quando se deseja controlar a agressividade da resposta variando λ.
Boa resposta a degrau com baixo sobressinal.
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
5 / 9

## Slide 6
// 05 · sintonia empírica
Sintonia ITAE — minimização do erro ponderado
Critério de desempenho
Fórmulas (Grupo 7)
Kp =
(0,965 / K) · (θ/τ) ^ (−0,85)
Ti =
τ / [ 0,796 − 0,147 · (θ/τ) ]
Td =
0,308 · τ · (θ/τ) ^ 0,929
ITAE
ITAE não usa λ , sintonia totalmente determinada pelo modelo FOPDT.
Tende a respostas mais rápidas, com leve sobressinal.
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
6 / 9

## Slide 7
// 06 · malha aberta vs. malha fechada
Resultados — sintonia IMC
Modelo identificado
K
0,7685
τ
13,9436
θ
2,0176
EQM
0,2057
Ganhos PID — IMC
Kp · Ti · Td
Calculados a partir de K, τ, θ
e do parâmetro λ escolhido.
Métricas em malha fechada
tr tempo de subida
ts tempo de acomodação
Mp sobressinal
ess erro em regime
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
7 / 9

## Slide 8
// 07 · malha aberta vs. malha fechada
Resultados — sintonia ITAE
Característica do método
λ = N/A
ITAE define Kp, Ti e Td diretamente a partir do modelo identificado, sem ajuste manual.
Comparativo qualitativo
IMC
ajustável via λ
ITAE
fixo, mais rápido
Grupo 7 · C213 — Sistemas de Controle
8 / 9